Инструкция – раскрой ЛДСП

- Перейдите по ссылке и скачайте программу раскроя себе на компьютер.

  - Извлечь из архива папку с файлом запуска

  - Сделать настройки совместимости: выделить в папке файл Катинг.exe, нажать правой кнопкой мыши и выбрать пункт «Исправление проблем совместимостью»

После предварительной диагностики появится окно, где нужно выбрать режим диагностики, выбираем «Использовать рекомендованные параметры»

Далее появятся окно «Параметры проверки совместимости для программы», нажимаем кнопку «Проверить программу»

После загрузки появится на панели внизу экрана мигающий ярлычок:

В появившемся окне выбираем кнопку «ДА», после этого запустится программа раскроя.

В окне «Устранение проблем с совместимостью» нажимаем кнопку «Далее», в следующем окне  выбираем «Да, сохранить эти параметры для программы

В последнем окне нажать «Закрыть средство устранения неполадок»

- После успешной установки, запустите программу раскроя.

  - Запустив программу, появиться окно, разделенное на два поля. Левое поле - для установки параметров листа, правое поле для установки параметров деталей для распила.

  - Прежде чем заполнять правое поле, необходимо установить настройки для распила и параметры листа, нажать кнопку «Настройки»:

2.3 В появившемся окне выставить настройки:

- Параметры единиц измерения – «mm.»

- Количество знаков после точки – «0»

- Тип расчета – «оптимальный»

- Ширина режущей части – «4»

- Уровень расчета – «штатный»

- Начальный пропил листов – «Все равно»

Нажимаем кнопку «ОК» и сохраняем настройки

2.4 Теперь в левом поле «Материал» устанавливаем параметры листа:

- Для ЛДСП  размер листа – 2700*1800

- Для ДВП размер листа – 2700*1650

- В графе «Кол-во» устанавливаем «100»

2.5 В правом поле «Детали» - заполняем таблицу согласно Ваших размеров деталей.

!!! Обращаем Ваше внимание – в колонку «X» впечатываются размеры, которые идут ВДОЛЬ рисунка текстуры, в колонку «Y» - размеры, которые идут ПОПЕРЕК рисунка текстуры.

2.6 После внесения всех размеров деталей, в случае необходимости, устанавливаем кромку для каждой детали отдельно.

Чтобы выставить параметры кромления, необходимо в поле «Детали» нажимаем кнопку «0/0»

В появившемся окне заполняем параметры «Кромка».

!!! Обращаем внимание:

- Параметры «Слева/Справа» - относятся к значениям, которые указаны в колонке «Y» - зеленая область, соответственно параметры «Сверху/Снизу» - к колонке «Х» - красная область.

Нажимаем кнопку «ОК» и сохраняем параметры.

Таким образом устанавливаем параметры кромления для всех необходимых деталей.

2.7 Для просмотра расположения деталей на листе ЛДСП, необходимо нажать кнопку «Калькулятор»

Появится вот такое окно «Просмотр результата раскроя».

Все детали, внесенные в правом поле «Детали», бутут отражены. Программа показывает, как на листе ЛДСП будут распологаться все детали.

В поле «Заголовок отчета» укажите какой материал будет использоваться для раскроя – цвет и толщина ЛДСП, а также Ваш телефон и ФИО. Эта информация будет отражена в печатном варианте.

Для печати карты раскроя нажмите кнопку «Предварительный просмотр». Сформируется документ готовый к печати. Нажмите на кнопку «Принтер». С распечатанной картой можно обратиться в наш офис для оформления раскроя ЛДСП.

2.8 Так же карту раскроя можно сохранить в электронном варианте и отправить нам на эл. Почту – sdel_meb@mail.ru

Сохранение карты раскроя в электронном варианте:

В главном меню нажимаем кнопку «Сохранить спецификацию как».

В появившемся окне необходимо:

- выбирать путь, где сохранить спецификацию

- имя файла указать – Название и толщина ЛДСП, Ваши НОМЕР телефона и ФИО

- тип файла - !!! ВСЕГДА «cut2».